התייחסות כללית למסמך IEC 60601-1-8

ההתייחסות המובעת למטה משתדלת להיות אובייקטיבית אבל חשוב והכרחי לציין כי נקודת המבט העיקרית היא מעיני המשתמש ואיש האפליקציה בסביבה הקלינית המיועדת. ההערכה הכללית היא כי זהו מסמך טוב בהתייחסו למכלול הנושא בהיקף מרשים עם הצלחה ביצירת בסיס של אחידות ועקביות, שלא היה כזה עד עכשיו

חשוב גם לציין שמסמך מסוג זה מבטא עבודת צוות שנמשכת בדרך כלל 4-5 שנים ולכן איננו יכול להיות מעודכן לזמן פרסומו בכל מה שקשור לטכנולוגיות, פיתוחים ושימושים אחרונים.

להלן ציוני עובדות והדגשים במסמך שעושים אותו כאמור מסמך מעשי ושימושי

הגדרת Alarm signals

אבחנה בין Alarm signals ו – Information signals

הדגשת אלמנט ושיקולי המערכתיות, מה ששזור כחוט השני בכל המסמך, ביחד עם נושא השימושיות. הדגשת אלמנט השימושיות בכל הקשור לתכנון מערכת האזעקות ושימושיותה.

יצירת לקסיקון וגישה של אחידות ועקביות. בתוך זאת יש לציין במיוחד את ההתייחסות תוך מתן הגדרות למשמעות ה – OFF וה – PAUSED בכל מערכת האזעקות ובאודיו בלבד.

הסבר והדגשת האבחנתיות בין Detection of alarm condition  וה – generation of alarm signal

הדגשת והסבר הקונספט של ה – Responsible organization, מחויבותו ומשימותיו

הדגשת המציאות של Changing operators, משמעותה ודרכי ההתחשבות וההתמודדות

הגדרת דרגות חומרה (אחידות) ופעילות נדרשת בהתאם

High priority – Immediate operator response

Medium priority – prompt response

Low priority - awareness

הדגשת הקשר והתלותיות בין ה”משולש” של Alarm systems, usability, risk management

התייחסות לחשיבות והנדרשות של Instructions for use

התייחסות לחשיבות של operator’s position, appropriate behavior, patient environment, intended clinical environment, reducing the risk to an acceptable level, awareness or action  ועוד

The design of an ALARM SYSTEM should be based on the TRAINING and SKILLS of the OPERATOR who is intended to use it.

…..Specifies alarm conditions priorities and their alarm signal characteristics so that the operator can perceive the urgency of the situation and the necessary action independent on the type, brand etc. of the ME EQUIPMENT that is generating the ALARM SIGNAL.

התייחסות ל – Severity and rapidity of onset of HARM if the alarm condition is not corrected.

מסמך ענייני ומציאותי:

It is recognized, however, that no ME equipment could have rotection against every possible HAZARD